Consultas: 011-4587-9727/113-538-1831 soporte@caddytrek.com.ar
PRECAUCION: USO EXTERIOR UNICAMENTE! Practicar primero en un área abierta y extensa sin obstáculos y lejos de personas. Ser cuidadoso al plegar y desplegar la unidad.

Felicitaciones por la adquisición del FTR’s CaddyTrek™ ‐ El caddie de golf robotizado que te sigue más compacto del mundo. Se recomienda encarecidamente leer el manual (el manual de uso se puede descargar de www.caddytrek.com.ar) y hacer una práctica con CaddyTrek en una área abierta para familiarizarse con la unidad antes de usarlo en un campo del golf. El buen sentido común en la forma de utilizar y cuidar su CaddyTrek, le permitirá disfrutar años de buen golf sin problemas y con comodidad.

| 1. Colocarlo en una | 2. Desajustar las | 3. Apoyar un pie debajo de la base y levantar las manijas |
| --- | --- | --- |
| superficie plana | perillas amarillas | Las ruedas se moverán hacia adelante |

4. Empujar la lengüeta amarilla para bloquear las ruedas en el lugar.

5. Desajustar las perillas negras para posicionar la manija. Ajustar todas las perillas.

6. Extender la 5ta rueda (opcional le da más equilibrio)

7. Levantar tapa de la caja de la batería

8. Insertar la batería y empujarla hacia abajo para encajarla en su lugar.

9. Encienda la unidad y el control de mando para iniciar CaddyTrek*

10. Abroche el control de mando a su cinturón, expuesto, y deje que CaddyTrek lo siga.

Carga de la batería y del control de mando

Cargar la batería por un mínimo de 8 horas.

Cargar el control de mando por un mínimo de 2 horas

(El indicador LED estará en verde cuando la batería se haya cargado completamente.)

Primeros pasos

Uso único exterior. Practique primero en un espacio lejos de obstáculos y personas.

- Encender CaddyTrek (el botón de encendido se encuentra en la Caja de Control)

- Colocarse detrás de la unidad, del lado de las ruedas más grandes. Luego presione el botón de encendido del control de mando.

- Apunte el control de mando hacia el carrito de golf para establecer comunicación. Escuchara 2 sonidos cortos cuando la comunicación se establezca entre ambas partes.

CaddyTrek estará listo en modo "EN ESPERA" (STAND-BY) cuando la luz SB LED comience a titilar.

Modo Acompañante/Follow

1.	Colocarse detrás de la unidad, del lado de las ruedas más grandes y de espaldas al carrito.

2.	Enganchar el control de mando a su cinturón o colocarlo en un bolsillo trasero.

3.	Presionar el botón de Follow/acompañante (escuchará un sonido corto)

4.	Comenzar a caminar, CaddyTrek lo acompañará siguiéndolo al ritmo con el que usted se desplace.

5.	Cuando haya llegado a un hoyo o quiera hacer un golpe, presione nuevamente el botón Follow o el botón STOP y el caddie se detendrá.

El caddie pasará a modo 'en espera'. Se escuchara un sonido largo y otro más corto cuando se realice el cambio de modo de la unidad.

Modo Control Remoto (RC)

- Colocarse detrás de la unidad, del lado de las ruedas más grandes, esta vez de frente a CaddyTrek. Siempre debe tener al caddie delante suyo cuando lo utiliza en modo control remoto.

- Mantener apretado el botón izquierdo de dirección en el control de mando durante 3 segundos. Escuchará un sonido corto y la luz RC LED (Remote Control) se encenderá.

Presionar los botones direccionales ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA para mover a CaddyTrek

Para acelerar rápidamente CaddyTrek mantener presionado el botón ARRIBA o presionarlo muchas veces seguidas lo cual lo llevara a su máxima velocidad en movimiento hacia adelante.

- Presionar el botón STOP para detener el caddie. CaddyTrek se mantendrá en modo control remoto.

- Presionar el botón STOP nuevamente para pasarlo a modo Stand-By.

Modo Manual

- Asegurarse que el caddie no está en suelo inclinado.

- Apagar el caddie y el control de mando.

- Mover manualmente CaddyTrek empujando desde su manija

Plegado del CaddyTrek

El plegado de CaddyTrek es fácil una vez que lo haya practicado un par de veces. Guíese con las fotos de armado.

- Asegurarse que CaddyTrek esté en una superficie plana y que se encuentre apagado.

- Desajustar las dos perillas negras en la barra superior de soporte para la bolsa. Baje la manija y ajuste las dos perillas negras.

- Plegar hacia adentro la 5ta rueda (tirar el brazo de la rueda hacia la izquierda, luego deslizar la rueda debajo de la Caja de Control).

- Desajustar las perillas amarillas del cuerpo inferior. Levantar la lengüeta amarilla de bloqueo ubicada en el medio.

- Apoyar el pie en el soporte de la 5ta rueda. Usar una mano para tomar la barra de la pequeña rueda y empujarla hacia adentro mientras que con la otra mano se toma la barra de soporte de la bolsa y se baja plegándola hacia la pequeña rueda. Asegurarse que el caddie este bien plegado y asegurado. Referirse al Manual del Usuario para explicaciones detalladas.

- Ajustar las perillas amarillas. CaddyTrek está listo para ser guardarlo hasta nuevo uso.

Precauciones

Usar CaddyTrek únicamente en campos de golf. No operarlo en otros lugares exteriores. Fuera de campos de golf otras interferencias RF pueden ocurrir produciendo un comportamiento anormal o errático de la unidad.

No dejar que ningún objeto o toalla bloquee los sensores.

CaddyTrek lo seguirá mejor cuando usted se ubique directamente delante de las ruedas grandes. Colocarse bien cerca del caddie para realizar giros en U o doblar muy cerrado. Caminar despacio cuando quiera doblar.

Sea cuidadoso al operarlo en áreas reducidas, en lomadas o en colinas. En estos casos camine despacio o páselo a modo manual si es necesario. Camine despacio y guie a su CaddyTrek cuidadosamente en las áreas más críticas como lagos, colinas, etc. le recomendamos practicar, practicar, y luego de unos pocos hoyos, CaddyTrek se convertirá en su mejor acompañante!

No dirigir CaddyTrek hacia personas u otros caddies.

No descarte la caja de entrega original. Si su unidad necesitara ser enviada por encomienda para algún service, será necesario que la manden en su caja original. Guardar la caja en un lugar seco y seguro
.